# Сервисное руководство по ремонту сварочных аппаратов марки EVOTIG P DC

# Введение

Данное руководство описывает операции проведения ремонтных работ для восстановления работоспособности сварочного оборудования EVOTIG, используя оригинальный ЗИП.

Руководство состоит из разделов, в которых рассматриваются действия необходимые при проведении сервисных работ для конкретного типа изделий.

Все работы проводить на отключенном от сети оборудовании с соблюдением техники безопасности.

(Отключённый сетевой кабель разместите в зоне видимости во избежание неконтролируемого повторного подключения к сети!!!)

# Источник TIG P DC

### Описание устройства

В данном руководстве рассматривается … источник, также оно применимо для сервисного обслуживания и ремонта источников.

Все источники производимые заводом изготовителем имеют модульную конструкцию…

### Снятие-установка пульта управления

Необходимый инструмент:

- шестигранник 2,5 или tor-x T20.

- Открутить четыре винта М4 крепления пульта управления;

- Аккуратно вывести пульт из монтажного окна, не повреждая плату (возможно зацепление платы за край корпуса при смещении);

- Аккуратно отсоединить все разъёмы от пульта управления.

*Установка производится в обратной последовательности.

### Проверка работы пульта управления

Что такое пульт управления?

Это можно назвать сердцем и мозгом аппарата. В него стекается вся информация о состоянии аппарата и отдаются команда на то или иное изменение состояния.

Возможные ошибки и меры устранения неисправности:

Ошибка: При включении аппарата не светится дисплей

Возможная ошибка: отсутствует или слишком низкое напряжение питания 12В. Проверить подсоединение 4. Проверить плату 12/40.

В противном случае заменить пульт управления! При замене пульта управления необходима его калибровка!!!

Ошибка: Полосы на дисплее

Замена пульта управления

Ошибка: Энкодеры не реагируют или при боковом воздействии реагируют не адекватно.

Замена пульта управления

### Внимание!!!

### Так как пульт имеет несколько похожих подключений. Промаркируйте подключения или сделайте фотографии, которые помогут Вам подключить пульт после замены правильно.

### Снятие-установка верхней крышки сварочного источника

Необходимый инструмент:

- шестигранник на 6.

- Шестигранником на 6 открутить четыре винта, крепящие верхнюю крышку и ручки;

- Снять ручки;

- Приподнять крышку с лицевой стороны и отсоединить ножевой разъём заземления;

- Снять крышку.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

Замена блока питания 12/40

Необходимый инструмент:

- выполнить операцию «Снятие верхней крышки»;

- тонкогубцы или большой пинцет.

- Аккуратно отсоединить все разъёмы от платы;

- Отжимая пластиковые фиксаторы, аккуратно снять плату с пластиковых стоек;

- Заменить плату.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Проверка работы платы 12/40

### Что это такое плата12/40?

Импульсный блок питания 12В 40Вт

### На плате 12/40 есть один светодиод указывающий на наличие напряжения на выходе. Напряжение на выходе может колебаться в пределах (-) (+) 10-15% от номинала (Зависит от входного напряжения). Это не столь важный параметр. Стабилизация напряжения происходит на платах потребляющих это напряжение.

### Возможные ошибки и меры устранения неисправности:

### Ошибка: Не горит светодиод.

### Возможная причина: не приходит напряжение питания. Измерить напряжение питания! Три фазы с межфазным натяжением 400В (-) (+) 10-15%.

Отключите нагрузку и проверти горение светодиода повторно.

### В противном случае заменить плату 12/40

### Ошибка: Горит светодиод но напряжение слишком низкое

### Возможная причина: плохое контактное соединение на входе. Проверить и при необходимости дожать ножевые клеммы.

Отключите нагрузку и проверти напряжение повторно.

В противном случае заменить плату 12/40

### Снятие-установка боковых внешних крышек сварочного источника

Необходимый инструмент:

- шестигранник на 4 или tor-x T30, в зависимости от серии.

- Открутить четыре винта М6;

- Потянув за нижнюю часть крышки, вывести её и в правом нижнем углу отсоединить ножевой разъём заземления;

- Снять внешнюю крышку.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание: операция идентична для правой и левой крышки.

### Снятие-установка боковых внутренних крышек сварочного источника

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

Необходимый инструмент:

- шлиц Ph2.

- С левой стороны шлицом Ph2 открутить пять винтов М4 крепления крышки;

- Потянув за кромки, извлечь левую внутреннюю боковую крышку;

- С правой стороны шлицом Ph2 открутить пять винтов М4 крепления крышки и четыре винта М5 крепления модулей;

- Потянув за кромки, извлечь правую внутреннюю боковую крышку.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Замена клапана

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

Необходимый инструмент:

- ключ рожковый на 17;

- маленькие клещи;

- бокорезы;

- хомут бесступенчатый 8,7;

- кусачки или нож.

- Отсоединить ножевые разъёмы проводов питания клапана;

- Придерживая клапан от проворота, ключом на 17 открутить гайку крепления клапана;

- Аккуратно вывести клапан из посадочного места за пределы корпуса;

- Удалить обжатый хомут и стянуть трубку

- Надеть хомут на трубку;

- Натянуть трубку на штуцер нового клапана и зафиксировать, обжав хомутом;

- Аккуратно установить клапан в посадочное отверстие соленоидом вверх;

- Придерживая клапан от проворота, ключом на 17 закрутить гайку крепления клапана;

- Присоединить ножевые разъёмы проводов питания.

### Проверка работы магнитного клапана

### Что такое магнитный клапан?

Предназначен для осечки защитного газа во время холостой работы аппарата а также после окончания сварочного процесса

### Возможные ошибки и меры устранения неисправности:

Ошибка: клапан не срабатывает в начале сварочного процесса

Возможная причина: нет управляющего напряжения питания. Проверить напряжение на клеммах пульта управления.

Напряжение на клеммах подключения пульта управления есть –

проверить напряжение на клеммах подключения электромагнитного клапана.

### Напряжение есть

### заменить электромагнитный клапан

### Напряжение нет

### Проверить обжим клемм /прозвонить кабель подключения

### Во избежание загрязнения / попадания инородных элементов в электромагнитный клапан, рекомендуется использовать внешний разборный газовый фильтр. Который возможно приобрести отдельно! Устанавливается фильтр в разрыв между газовым клапаном и газовым шлангом просто подсоединив фильтр как БРС (быстро-разъёмное соединение NW5.  Установка такого фильтра не нуждается в дополнительном инструменте, а также легко демонтируема для его обслуживания и чистки).

### Замена платы BLC_CON, платы HF_TIG

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

Необходимый инструмент:

- шлиц Ph1,

- шлиц Ph2.

- Аккуратно отсоединить все разъёмы от платы BLC_CON, платы HF_TIG;

- Шлицом Ph2 выкрутить шесть винтов М4 из крышки основания;

- Аккуратно вывести крышку основания из монтажного окна, не повреждая платы;

- Шлицом Ph1 выкрутить четыре винта М3;

- Заменить неисправную плату.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Проверка работы платы HF-TIG

Что такое плата HF-TIG?

Плата HF-TIG это устройство повышения напряжения при помощи высокочастотного преобразования и последущей передачи высоковольтного (порядка 1000В)  импульса на преобразователь /силовой дроссель для возможности дистанционного поджига сварочной дуги.Так же эта плата является преобразователем аналоговых сигналов получаемых аппаратом извне (горелка и дистанционное управление ПДУ) в цифровую форму для передачи в дальнейшем пульту управления ТИГ-ПУЛЬТ.1

1

1

1

1

1

1

1

### Проверка работы платы BLC-CON (по 2018) LCU ( с 2019)

### Что такое плата  BLC-CON/ LCU?

### Плата BLC-CON / LCU является разъёмным соединением между источником/аппаратом и блоком жидкостного охлаждения.

### Возможные ошибки и меры устранения неисправности:

### Ошибка: БЖО не реагирует на команды источника.

### Возможные причины: Отсутствует контакт.

### Проверить контакты на наличие оксидации.

### При наличии оксидной плёнки зачистить контакты и провести  замеры на сопротивление.

Так же смотри инструкцию по ремонту и обслуживанию БЖО!

### В противном случае заменить плату BLC-CON.

### Проверить целостность паячных мест.

При нарушении паячных мест попробовать восстановить их целостность путём повторной пайки.

### В противном случае заменить плату BLC-CON.

### Проверить плату на механические или электрические повреждения

### В случае повреждения, заменить плату BLC-CON.

### Для удобства проведения данных работ, возможно опрокидывания аппарата на одну из сторон. Что позволит удобнее работать с нижней частью аппарата при снятии крышки основания.

### Замена платы HF_safe

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Замена платы BLC_CON и платы HF_TIG» с п.1 по п.3;\

Необходимый инструмент:

- шлиц Ph1;

- шлиц Ph2.

- Придерживая крышку дросселя, шлицом Ph2 выкрутить два винта М4;

- Снять крышку дросселя;

- Ключами на 10 открутить болты, крепящие контакты платы HF_safe с центральными выводными шинами;

- Шлицом Ph1 выкрутить два винта М3;

- Заменить плату.

Старого образца и должен быть изменён!

Нового образца. Отсутствует желто-зелёный кабель (по середине) заземления!!!

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Снятие-установка модуля CM

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

Необходимый инструмент:

- рожковый или накидной ключ на 10 в количестве 2 штук;

- шлиц Ph2.

- Отсоединить три ножевых разъёма проводов питания и ножевой разъём провода защитного заземления;

- Отсоединить разъёмы RJ-45 проводов управления;

- Ключами на 10 открутить болты, соединяющие токоведущие шины демонтируемого модуля с центральными выводными шинами;

- Шлицом Ph2 открутить два винта М5 крепления модуля;

- Извлечь модуль из корпуса аппарата;

- Ключом на 10 выкрутить болты, крепящие токоведущие шины;

- Отсоединить токоведущие шины от силового модуля.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

Примечание:

- Разъёмы RJ-45 равнозначны;

- При подключении нельзя путать ножевой разъём защитного заземления с разъёмами питания;

- Установку токоведущих шин на модуль производить аккуратно, не допуская повреждения элементов на платах модуля.

### Внимание! Различие между моделями заключается в основном в количестве силовых модулей.

### В моделях аппаратов до 2017 года были использованы кабельная система соединения силовых модулей с силовыми выходами. После 2017 используется система шин для соединений силовых модулей с силовыми выходами.

### Замена выключателя автоматического

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие модуля CM» с п.1 по п.5;

Необходимый инструмент:

- рожковый или накидной ключ на 7;

- шлиц Sl4,5х0,8.

- Придерживая корпус выключателя, ключом на 7 открутить две гайки фиксатора;

- Снять фиксатор с автоматического выключателя;

- Развернуть корпус выключателя и шлицом Sl4,5х0,8 выкрутить шесть винтов М3, придерживая корпус выключателя;

- Вывести разъёмы питания из корпуса выключателя  и заменить его.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Замена фильтра сетевого

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие модуля CM» с п.1 по п.5;

Необходимый инструмент:

- шлиц Sl4,5х0,8;

- шлиц Ph2.

- Шлицом Sl4,5х0,8 выкрутить шесть винтов М3;

- Вывести разъёмы питания из корпуса фильтра;

- Шлицом Ph2 выкрутить четыре винта М4;

- Заменить сетевой фильтр.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Замена выключателя

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие модуля CM» с п.1 по п.5;

Внимание! Замена выключателя возможно и без снятия СМ. Для этого необходимо демонтировать левую (относительно передней панели) стойку. Проведение этого варианта замены выключателя требует некоторой сноровки и опыта!

Внимание! В моделях до 2017го года такая операция (без снятия СМ) не возможна!

Необходимый инструмент:

- шлиц Ph1.

- Повернуть фиксатор, выступающий из корпуса переключателя, против часовой стрелки;

- Отсоединить корпус переключателя от его ручки, не отпуская фиксатор;

- Шлицом Ph1 выкрутить восемь винтов М3 из корпуса переключателя;

- Вывести разъёмы питания из корпуса переключателя и заменить его.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Проверка работы выключателя.

### Выключатель предназначен для преднамеренного прерывания входного напряжения 400В.

### Включение и выключение должны быть плавными и с фиксацией положения ВКЛ и ВЫКЛ.

При попадании грязи и пыли в механизм выключателя возможны затруднительное вкючение или выключение аппарата. Так же при перегрузке или коротком замыкании возможен полный выход из строя выключателя. При заказе и замене данного узла аппарата необходимо учитывать возможность пропускной нагрузки. В аппаратах ТИГ 350 и 400 используется 25ти амперный выключатель. В аппаратах ТИГ 450, 500 и 550 используется 32х амперный выключатель!

### Замена платы HF_filter

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие модуля CM» с п.1 по п.5;

Необходимый инструмент:

- тонкогубцы или большой пинцет;

- шлиц Ph2.

- Придерживая панель платы, шлицом Ph2 выкрутить два винта М4;

- Отводя панель в сторону, отсоединить все разъёмы от платы HF_filter;

- Аккуратно извлечь панель с платой из корпуса аппарата;

- Отжимая пластиковые фиксаторы, аккуратно снять плату с пластиковых стоек;

- Заменить плату.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.

### Замена датчика Холла

Необходимые операции для выполнения задачи:

- выполнить операцию «Снятие боковых внешних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие боковых внутренних крышек»;

- выполнить операцию «Снятие модуля CM» с п.1 по п.5;

- выполнить операцию «Замена платы HF_filter» с п.1 по п.3;

Необходимый инструмент:

- рожковый или накидной ключ на 10 в количестве 2 штук;

- шлиц Ph2.

- Придерживая крышку дросселя, шлицом Ph2 выкрутить четыре винта М4;

- Снять крышку дросселя;

- Отсоединить ножевые разъёмы силового дросселя от платы HF_TIG;

- Ключами на 10 открутить болт, соединяющий токоведущую шину силового дросселя с передней выводной шиной «―»;

- Придерживая узел силового дросселя, шлицом Ph2 выкрутить четыре винта М4;

- Аккуратно извлечь узел силового дросселя из корпуса аппарата;

- Ключами на 10 открутить болты, соединяющие центральную выводную шину с передней выводной шиной «+»;

- Придерживая центральную выводную шину, шлицом Ph2 выкрутить один винт М4, фиксирующий на выводных шинах датчик Холла;

- Аккуратно извлечь центральную выводную шину из корпуса аппарата;

- Отсоединить разъём RJ-45 датчика Холла от пульта управления;

- Снять датчик Холла с передней выводной шины «+» и заменить его.

*Установка осуществляется в обратной последовательности.